1	Kemmler Baustoffe GmbH, 
Fachberatung KemTec®

Herstellerinformation

Kemmler Baustoffe GmbH

Fachberatung KemTec®

Benzstraße 19, 70736 Fellbach

Fon: 0711 51799-830

Fax: 0711 51799-320

Mail: info@kemtec.de 
Web: www.kemtec.de

1.1	Zubehör

1.1.1	Funkgesteuerter Spülkastenauslöser für große und kleine Wassermengen

Funkgesteuerter Spülkastenauslöser für große und kleine Wassermenge für 868,4 MHz-Systeme, batteriebetrieben, zur Montage an Stütz-, Stützklappgriff und Wand-Boden-Stützgriff aus grauem ABS. Reichweite bis zu 10 m, kapazitive Taster mit akustischer Quittierung durch Tastenton, Schutzgrad IP 54. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und Batterien.

Abmessungen: 108 x 68 x 71 mm

| Artikelnummer: | BA063 |
| --- | --- |

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |